附件：电信基站建设方案

1、设计依据

⑴ 郫县电信通过对西南交大犀浦校区校内进行拉网测试并结合热点投诉区域，规划出需新建的点位；

⑵ 站址的选取与西南交大犀浦校区校园规划相结合，与校园建设发展相适应，考虑中长期校园发展需要，满足校园建设和发展的要求；

⑶ 各设备厂商提供的技术资料以及与3GPP通信基站建设相关的行业规范和标准。

2、常用天线：外观（图），安装示意图

（1）本次建站所采用2米美化方柱天线，外观图如下：

（2）天线安装在建筑物楼顶，共需安装3根120°天线，覆盖3个不同的方向；

3、机柜：采用BBU集中、RRU拉远方式，不需要另外建机房，只需在楼顶新建一个室外一体化电源柜、RRU设备及天线，相关参数如下：

图：电信室外MINI柜

| 室内/室外 | 专业 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 安装需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内 | 无线 | BBU | 台 | 2 | 2U |
|  |  | 直流配电单元 | 块 | 1 | 1U |
|  | 传输 | IP-RAN | 套 | 1 | 1U |
| 室外 | 无线 | 天线 | 副 | 6 | 抱杆 |
|  |  | GPS | 副 | 1 | 柜顶 |
|  |  | RRU | 套 | 6 | 抱杆 |

以上所有建设的设备均新建基座，不会破坏原防水层，同时施工完成后在新建的基座都会再次做防水处理。

4、供电需求：220V交流电。

5、信号覆盖范围：可解决基站周围250米至350米范围内电信信号覆盖。

6、预计施工周期：20—30天

7、基站位置：分别位于电气与自动化综合楼、2号教学楼、天佑斋15栋、天佑斋18栋以及图书馆共五个点，基站具体设置位置见以下各图。

2号教学楼楼顶基站

电气与自动化综合楼楼顶基站

天佑斋15栋楼顶基站

天佑斋18栋楼顶基站

图书馆楼顶基站